# A. Průvodní zpráva

Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

Index / změna : 01

Projekt:		Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při           			ul. Jizerská, Praha -Čakovice, včetně úpravy okolí

Objednatel:		MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ČAKOVICE

Nám.25.března 121/1,

196 00 Praha 9 - Čakovice

Projektant:		GREBNER, spol. s r.o.;

Jeseniova 1196/52

130 00, Praha 3 - Žižkov

A      Průvodní zpráva
A.l    Identifikační údaje

A. 1.1 Údaje o stavbě

- název stavby,

Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ul. Jizerská,

Praha -Čakovice, včetně úpravy okolí.

- místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

Jizerská, 196 00 Praha, Čakovice

okres Hlavní město Praha

kraj Hlavní město Praha

pozemek č. 1151/1, KÚ Čakovice

Vlastnické právo: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1

Svěřená správa nemovitosti: Městská část Praha – Čakovice, náměstí 25.března 121/1, Čakovice, 19600 Praha

Stavbou budou dotčeny pozemky:

1151/1, 1560/1, 1151/5, 1151/12, 1151/9, 1151/17, 1151/18, 1151/19, 1151/20, 1561,1151/8,1559

Sousední pozemky nedotčené:

1562, 1151/33, 1151/32, 1151/45, 1151/13, 1151/14, 1529/4, 1151/27, 1151/15

- předmět dokumentace

Předmětem dokumentace je výstavba novostavby objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ulici Jizerská, Praha – Čakovice, včetně úpravy okolí.

Po provedených úpravách bude stavba užívána jako odloučené pracoviště Základní školy Dr.Edvarda Beneše, která je umístěna na adrese - náměstí Jiřího Berana č.500, Praha 9-Čakovice. Tzn. jako stavba pro školství – základní škola.

A. 1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi

- jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

- jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická
osoba podnikající) nebo

Jméno (Název)		Městská část Praha – Čakovice

Adresa (Sídlo):		Nám. 25.března 121/1, 196 00 Praha 9 – Čakovice

Zastoupený: 	starostou Ing. Alexandrem Lochanem, Ph.D

zástupcem starosty Ing. Jiřím Vintiškou

IČO:		00231291

DIČ:		CZ00231291

Kontaktní osoba: 	Ing. Milena Pekařová, tel: 283 061 415, pekarova@cakovice.cz

- obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

A. 1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

- jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa
sídla (právnická osoba),

Jméno (Název):	GREBNER spol. s r.o.

Adresa (Sídlo):	Jeseniova 1196/52; 130 00 Praha 3

IČO:                    	250 76 655

Zastoupený: 	Ing. Miroslav Lán, ředitel

Spojení:		tel. 222 584 021, grebner@grebner.cz

- jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v
evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným
oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

HIP:		Ing. Dagmar Selicharová

vedena  v  seznamu autorizovaných osob ČKAIT pod číslem 0009698 (obor pozemní stavby)

- jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně
čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich
autorizace

Zodpovědný projektant			Ing. D. Selicharová

Hlavní inženýr projektu			Ing. D. Selicharová

Stavební část				Patrik Bay

Statické řešení				Ing. M. Pavlík

veden v seznamu autorizovaných osob ČKAIT pod číslem  0009515 (obor statika a dynamika staveb)

Požárně bezpečnostní řešení		Ing. J. Laurin

veden v seznamu autorizovaných osob ČKAIT pod číslem 0000627 (obor požární bezpečnost  staveb)

Silnoproudé rozvody			Ing. P. Řeháček

Slaboproudé rozvody			Ing. P. Řeháček

veden v  seznamu autorizovaných osob ČKAIT pod číslem 1101877(obor technologická zařízení staveb)

Vytápění					Ing. J. Žoček

veden v seznamu autorizovaných osob ČKAIT pod číslem  0007703 (obor technika prostředí  staveb -  technická zařízení )

ZTI					Ing. J. Hartmann

veden v seznamu autorizovaných osob ČKAIT pod číslem  0002095 (obor  technologická  zařízení staveb

Vzduchotechnika	 a chlazení		Ing. F. Kubec

veden v seznamu autorizovaných osob ČKAIT pod číslem  0003354 (obor technika prostředí  staveb -  technická zařízení )

A.2    Seznam vstupních podkladů

a)	Stavební podklady a požadavky předané objednavatelem

b)	Upřesňující jednání s objednavatelem

c)	Požadavky investora

d)	Koordinace s ostatními profesemi

A.3    Údaje o území

- rozsah řešeného území zastavěné / nezastavěné území,

Dotčené pozemky se nachází v ulici Jizerská, Praha 9 - Čakovice.

Pozemky dotčené stavbou:

1151/1, 1560/1, 1151/5, 1151/12, 1151/9, 1151/17, 1151/18, 1151/19, 1151/20, 1561,1151/8,1559

Sousední pozemky nedotčené:

1562, 1151/33, 1151/32, 1151/45, 1151/13, 1151/14, 1529/4, 1151/27, 1151/15

- dosavadní využití a zastavěnost území,

V současné době jsou pozemky určené pro výstavbu částečně zastavěny objektem mateřského centra, garážovými objekty, dílnami, dělící stěnou, oplocením, pod terénem je veden původní teplovodní kanál. Demolice stávajících objektů je řešena samostatnou žádostí u stavebního úřadu teplovodní kanál bude řešen v rámci přípravy území.

- údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace,
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

Pozemek se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně.

Pozemek se nenachází v zvláště chráněném ani v záplavovém území.

- údaje o odtokových poměrech,

V současné době jsou srážkové vody z objektů sváděny do jednotné kanalizace. Na nezpevněných plochách se využívá povrchového vsakování.

Navržená hlavní retenční nádrž slouží k zachycení srážkových vod z novostavby školy a jejímu řízenému odtoku do kanalizace. V nádrži bude na odtoku osazen regulátor odtoku o výkonu 1,3 l/s. V rámci PD se uvažuje realizace pomocí železobetonové prefabrikované skládané nádrže.

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního
plánování,

Plocha záměru je součástí území vymezeného jako VV (Veřejné vybavení) dle současně platné územně plánovací dokumentace.

1a) VV – Veřejné vybavení

Plochy sloužící pro umístění zařízení a areálů veškerého veřejného vybavení města, tj. zejména pro školství a vzdělávání, pro zdravotnictví a sociální péči, veřejnou správu města, záchranný bezpečnostní systém a pro zabezpečení budoucích potřeb veřejného vybavení všeho druhu.

Při umisťování veřejného vybavení na plochy VV musí být přednostně zohledněny základní potřeby obytných celků z oblasti školství, zdravotnictví a sociální péče s přihlédnutím k optimální  dostupnosti zařízení.

Funkce související s vymezeným funkčním využitím a pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí nelze umístit v převažujícím  podílu celkové kapacity.

Funkční využití:

Školy a školská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče hygienické stanice, zařízení záchranného bezpečnostního systému, městské úřady, krematoria a obřadní síně, vysokoškolská zařízení.

Sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování, kulturní zařízení, kostely a modlitebny, služby (to vše související s vymezeným funkčním využitím).

Služební byty a ubytovací zařízení, která jsou součástí zařízení veřejného vybavení (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Doplňkové funkční využití:

Drobné vodní plochy, zeleň, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, cyklistické stezky, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.

Parkovací a odstavné plochy, garáže (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití:

Ostatní vzdělávací a školská zařízení, nezapsaná v rejstříku MŠMT škol a školských zařízení, ve smyslu § 7 školského zákona

Administrativní plochy, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 prodejní plochy, čerpací stanice pohonných hmot a manipulační plochy, malé sběrné dvory (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Z uvedeného vyplývá, že stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Po dokončení bude budova sloužit pro školství, a to jako odloučené pracoviště Základní školy Dr.Edvarda Beneše, která je umístěna na adrese - náměstí Jiřího Berana č.500, Praha 9-Čakovice.

- údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

Dokumentace dodržuje obecné požadavky na využití území.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

V dokumentaci budou zapracovány požadavky dotčených orgánů.

- seznam výjimek a úlevových řešení,

Pro řešené území nejsou stanoveny žádné výjimky ani úlevy.

- seznam souvisejících a podmiňujících investic,

S řešeným územím nesouvisí žádné další podmiňující investice.

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle
katastru nemovitostí).

| parcelní číslo | druh pozemku / využití pozemku | LV | zábor pozemku pro stavbu | výměra (m²) | vlastník / správce : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1151/1 | ostatní plocha / jiná plocha | 866 | Výstavba objektů ZŠ včetně demolice stávajících objektů mateřského centra a včetně přípojek a přeložek inženýrských sítí a zpevněných ploch | 7697 | - Hlavní město Praha Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 IČ : 000 64 581 ve správě : - MČ Praha – Čakovice nám.25.března 121/1, 196 00 Praha 9 IČ : 002 31 291 |
| 1560/1 | ostatní plocha / ostatní komunikace | 866 | Příjezdová komunikace | 4725 | - Hlavní město Praha Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 IČ : 000 64 581 ve správě : - MČ Praha – Čakovice nám.25.března 121/1, 196 00 Praha 9 IČ : 002 31 291 |
| 1561 | ostatní plocha / ostatní komunikace | 866 | Příjezdová komunikace | 1223 | - Hlavní město Praha Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 IČ : 000 64 581 ve správě : - MČ Praha – Čakovice nám.25.března 121/1, 196 00 Praha 9 IČ : 002 31 291 |
| 1151/5 | ostatní plocha / jiná plocha | 783 | Spojovací krček | 642 | - Hlavní město Praha Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 IČ : 000 64 581 |
| 1151/12 stavba na pozemku | zastavěná plocha a nádvoří budova č.p. 816 –jiná stavba | 866 | Stávající budova školy napojená spojovacím krčkem | 310 | - Hlavní město Praha Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 IČ : 000 64 581 ve správě : - MČ Praha – Čakovice nám.25.března 121/1, 196 00 Praha 9 IČ : 002 31 291 |
| 1151/8 | zastavěná plocha a nádvoří budova č.p.744. - objekt k bydlení | 783 | přeložka přípojky kanalizace | 576 | - Hlavní město Praha Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 IČ : 000 64 581 |
| 1151/9 | ostatní plocha / zeleň | 783 | Nádrž na dešťovou vodu | 133 | - Hlavní město Praha Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 |
| 1151/17 stavba na pozemku | zastavěná plocha a nádvoří budova bez č.p./č.o. - objekt občanské vybavenosti | 866 | Demolice | 90 | - Hlavní město Praha Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 ve správě : - MČ Praha – Čakovice nám.25.března 121/1, 196 00 Praha 9 |
| 1151/18 stavba na pozemku | zastavěná plocha a nádvoří budova č.p. 24 - objekt občanské vybavenosti | 866 | Demolice a novostavba ZŠ | 66 | - Hlavní město Praha Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 IČ : 000 64 581 ve správě : - MČ Praha – Čakovice nám.25.března 121/1, 196 00 Praha 9 IČ : 002 31 291 |
| 1151/19 | ostatní plocha / ostatní komunikace | 866 | Zpevněná plocha před ZŠ | 40 | - Hlavní město Praha Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 IČ : 000 64 581 ve správě : - MČ Praha – Čakovice nám.25.března 121/1, 196 00 Praha 9 IČ : 002 31 291 |
| 1151/20 | ostatní plocha / ostatní komunikace | 866 | Zpevněná plocha před ZŠ | 211 | - Hlavní město Praha Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 IČ : 000 64 581 ve správě : - MČ Praha – Čakovice nám.25.března 121/1, 196 00 Praha 9 IČ : 002 31 291 |
| 1559 | ostatní plocha / ostatní komunikace | 866 | Zpevněná plocha - úprava chodníku | 1257 | - Hlavní město Praha Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 IČ : 000 64 581 ve správě : - MČ Praha – Čakovice nám.25.března 121/1, 196 00 Praha 9 IČ : 002 31 291 |

Sousední pozemky nedotčené : 	1562 	 	Ostatní plocha

1151/33  	Ostatní plocha

1151/32	Ostatní plocha

1151/45	Zastavěná plocha a nádvoří

1151/13	Zastavěná plocha a nádvoří

1151/14	Zastavěná plocha a nádvoří

1529/4		Ostatní plocha

1151/27	Ostatní plocha

1151/15	Zastavěná plocha a nádvoří

A.4    Údaje o stavbě

- nová stavba nebo změna dokončené stavby,

Předmětem dokumentace je výstavba novostavby objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného pracoviště při ulici Jizerská, Praha – Čakovice, včetně úpravy okolí. Dr.Edvarda Beneše, která je umístěna na adrese - náměstí Jiřího Berana č.500, Praha 9-Čakovice. Tzn. jako stavba pro školství.

Jedná se v 1.etapě výstavby o novostavbu objektu školy, která bude ve 2.etapě  provozně propojena spojovacím krčkem (stavební úpravy a přístavba) se stávajícím objektem budovy školy č.p.816 umístěným na pozemku č. 1151/12, k.ú. Čakovice .

- účel užívání stavby,

Stavba bude sloužit pro potřeby rozšíření základní školy. V objektu je navrženo celkem 7 kmenových tříd po 30 žácích a tři učebny po 15 žácích. Přes 1.PP a 1.NP je navržena tělocvična. Centrální šatny a  šatny s hygienické zázemí pro tělocvičnu  jsou umístěné v 1.PP. Jednotlivá patra objektu jsou propojena výtahem a třemi únikovými schodišti.

Celá novostavba školy bude ve 2.etapě výstavby v každém patře propojena se stávajícím objektem ZŠ č.p.816 umístěným na pozemku č.1151/12, k.ú. Čakovice. Toto propojení vzniklo z požadavku zlepšení / zkomfortnění provozu stávající školy a zajištění bezbariérového přístupu do každého podlaží stávajícího objektu. Provoz obou budov bude tímto způsobem po dokončení  2.etapy propojen. V novostavbě bude umístěn hlavní vstup a v 1PP centrální šatny pro obě budovy.

- trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalého charakteru.

- údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.),

Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy. Stavbeník má dle §22 odst.2 zákona o státní památkové péči č.20/1987 Sb. v platném znění  oznamovací povinnostvůči Archeologickému ústavu a je povinen na dotčeném území umožnit záchranný archeologický výzkum.

- údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

Navrhovaná stavba je v souladu s technickými požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných
právních předpisů2),

Veškeré požadavky dotčených orgánů budou zapracovány do dokumentace.

- seznam výjimek a úlevových řešení,

Pro řešený objekt nejsou stanoveny žádné výjimky ani úlevy.

- navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha,počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

Plocha pozemku p.č. 1151/1, KÚ 731561 (Čakovice) dle katastru  je 7697m2

Zastavěná plocha – 936,8 m2

Obestavěný prostor – 18132 m3

Užitná plocha – 2416,37 m2

(suterén 805,13m2 + přízemí 392,32m2 +1. patro 813,00m2 + 2.patro 405,92m2)

Počet funkčních jednotek a podlažnost

V objektu je navrženo celkem 7 kmenových tříd pro 210 žáků (každá třída je navržena pro 30 žáků), 3 učebny po 15 žácích, 2 sborovny.

Objekt má 4 nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Západní část o rozměru 12,9m x 36,7m (kolmá na Jizerskou ulici je 4podlažní s výškou atiky +12,330m). Severní část o rozměru 14,9m x 26,7m rovnoběžná s ulicí Jizerskou má 3 nadzemní podlaží s výškou atiky  +9,050m. Objekt je podsklepem pod celým půdorysem.

±0,00 se nachází v nadmořské výšce 254,300mnm.

Součastí budou dvě úniková schodiště. Přes 1.PP a 1.NP je navržena tělocvična. Centrální šatny a  šatny s hygienické zázemí pro tělocvičnu  jsou umístěné v 1.PP. Jednotlivá patra objektu jsou propojena výtahem a třemi únikovými schodišti.

Celá novostavba školy bude ve 2. etapě výstavby v každém patře propojena se stávajícím objektem ŽŠ č.p.816 umístěným na pozemku č.1151/12, k.ú. Čakovice. Toto propojení vzniklo z požadavku zlepšení / zkomfortnění provozu stávající školy a zajištění bezbariérového přístupu do každého podlaží stávajícího objektu. Provoz obou budov bude tímto způsobem propojen. V novostavbě bude umístěn hlavní vstup a v 1PP centrální šatny pro obě budovy.

- základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

MOV – množství odpadních vod, PV – potřeba vody

žáci 			  210 osob	  	35 l/ob,den			  7 350 l/den

personál		    10 osob		80 l/ob,den			     800 l/den

úklid			2000 m2		35 l/100m2 			     700 l/den

Průměrné denní MOV / PV		Qp =	   				  8 850 l/den

Maximální denní MOV / PV		Qm = Qp x 1,29    	=	 	11 400 l/den

Maximální hodinový MOV / PV	Qh = Qm x 2,3 / 10    	=	 	  2 620 l/hod

(0,73 l/s)

Přepočet na EO = 8850 / 160 = 						       56 EO

Výpočtová potřeba vody 		QD = √ (Σ(ni . QAi2)) =  	          	               1,75 l/sec

Výpočtový průtok odp. vod		Qww = Qtot = K.√ ((DU) =  	                6,62 l/sec

Výpočtový průtok včetně dešťů 	Qrw = 0,33 . Qww + Qr = 2,2 + 1,3 =      3,50 l/sec

Roční MOV / PV (Qr) (200 pracovních dní)	=				  1 770 m3/rok

Potřeba TUV :  210 x 10 + 10 x 40 + 600 = 			3100 l/den (10 hodin)

Maximální potřeba  							  600 l/hod

Hlavní retenční nádrž RN1 slouží k zachycení srážkových vod z novostavby školy a jejímu řízenému odtoku do kanalizace.

Odvodňovaná plocha:							 Fr =

Střechy, terasy:		1080 m2	koeficient odtoku 1,0		1080 m2

Zpevněné plochy		  350 m2	koeficient odtoku 0,8		  280 m2

Celkem 									1360 m2

### Navržený pracovní retenční objem nádrže je 36,5 m3. Roční množství srážkových vod je (pro úhrn 540mm) cca 735 m3. V nádrži bude dále trvalý retenční objem (pod hladinou odtoku) o velikosti cca 9 m3 sloužící např. pro zálivku a podobně.

Retenční nádrž RN2 slouží k zachycení srážkových vod ze sníženého vstupu do suterénu. S ohledem na výškové řešení je nutno tuto část přečerpávat do probíhající dešťové areálové kanalizace. Kapacita retenční nádrže byla zvolena s ohledem na riziko zaplavení objektu dešťovou vodu při nadměrné srážce.

Odvodňovaná plocha:								Fr =

Terasa, schodiště:		    63 m2	koeficient odtoku 1,0		    	63 m2

Potřebný objem nádrže je dle výpočtu (neuvažován odtok – např. výpadek proudu) :

10-ti letý 	maximální 		(i15=217 l/s) 	(T=72 hodin)			6,4 m3

Při uvažované čerpacím výkonu cca 1 l/s (předpokládá se osazení dvojice čerpadel ve střídavém provozu každé o výkonu 1 l/s, při nadlimitním dešti (překročení dané hladiny v nádrží) dojde k současnému sepnutí – 2 l/s) je pro návrhový déšť potřebná kapacita nádrže pouze 0,7 m3.  Čerpadla budou v provedení pro dešťové vody s příměsí nečistot (průchodnost 10-20mm).

Parametry horkovodu:

teplota přívodní	 v topném období je regulována ekvitermně ve zdroji	80-130°C

teplota vratné vody v topném období						do 70°C

teplá voda přívodní v mimo topné období je regulována na konstantní hodnotu	75°C

teplá voda vratné vody v mimo topné období					do 50°C

tepelné bilance	:		 vytápění 100 kW, VZT 25kW, TUV 65kW. Σ=190kW

Přípojná hodnota zdroje tepla  byla určena dle ČSN 06 0310 s koeficienty současnosti pro vytápění a větrání 0,7, ohřev TUV 1,0  a činí 163 kW.

Elektro

Jmenovité napětí:   		1kV, 3x400/230V

Jmenovitý kmitočet:   	50 Hz

Rozvodná soustava:  	3+PEN/TN-C   (hlavní rozvody)

Rozvodná soustava: 	3+N+PE/TN-S (vlastní instalace)

Měření el. energie:   		objekt školy

| ZŠ JIZERSKÁ - Energetická bilance |
| --- |
| Spotřeba | jednotka ks, m2 | Výpočtové zatížení | Instalovaný příkon Pi(kW) | Koeficient soudobosti | Soudobý příkon Ps(kW) |
| Chodby,schodiště,šatny, zázemí (30W/m2) | 1537 | 0,03 | 46,1 | 0,80 | 36,9 |
| Učebny,recepce,sborovny (40W/m2) | 793 | 0,04 | 31,7 | 0,80 | 25,4 |
| ZTI | - | - | 14,0 | 0,80 | 11,2 |
| VZT + CHL | - | - | 16,5 | 0,85 | 14,0 |
| VYT | - | - | 5,0 | 0,80 | 4,0 |
| Výtah | - | - | 3,7 | 1,00 | 3,7 |
| Plošina pro invalidy | - | - | 3,0 | 1,00 | 3,0 |
| Ostatní nespecifikované | - | - | 18,0 | 0,50 | 9,0 |
| Celkem kW |  |  | 138,0 |  | 107,2 |
| Celkem kW s objektovou soudobostí 0,7 |  |  | 75,0 |
| Výpočtový proud (A) |  |  |  |  | 114,0 |
| Hlavní jistič |  |  |  |  | 3x 125A |
| Odhadovaná roční spotřeba el. energie (MWh) |  |  | 131,5 |

Při výstavbě budou vznikat odpady z použitých stavebních materiálů, z jejich obalů, kabely z elektroinstalací, umělé hmoty a podobně.

Při stavbě budou také vznikat klasické odpady podobné komunálním odpadům a odpady ze sociálních zařízení. Množství odpadů produkovaných při výstavbě objektu nelze stanovit, protože je do určité míry ovlivněno stavebně-technickými a technologickými podmínkami výstavby a profesionalitou stavebních a montážních firem.

Povinností původce odpadů je kromě správného nakládání s odpady dle požadavků zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů především jejich minimalizace.

Dodavatel stavby musí mít v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech v aktuálním znění a dle jeho prováděcích předpisů, především dle Katalogu odpadů vydaného vyhláškou č. 381/2001 Sb., a vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady zajištěno odstranění všech odpadů a nebezpečné odpady musí odstraňovat oprávněná osoba dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 297/2009 Sb. a zákona č. 264/2011 Sb.

Je nutno doložit doklady o způsobu zneškodňování jednotlivých druhů odpadů vznikajících během realizace stavby. Souhrnně lze konstatovat, že výstavba předmětného záměru nebude mít nepřijatelný vliv na životní prostředí a okolní obyvatelstvo.

Odpady, které by mohly vzniknout během výstavby záměru, jsou uvedeny v následující tabulce.

| Název druhu odpadu | Katalogové číslo | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 | 08 01 12 | ostatní |
| Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 | 08 04 10 | ostatní |
| Papírové a lepenkové obaly | 15 01 01 | ostatní |
| Plastové obaly | 15 01 02 | ostatní |
| Kovové obaly | 15 01 04 | ostatní |
| Směsné obaly | 15 01 06 | ostatní |
| Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 | 15 02 03 | ostatní |
| Beton | 17 01 01 | ostatní |
| Cihly | 17 01 02 | ostatní |
| Tašky a keramické výrobky | 17 01 03 | ostatní |
| Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06 | 17 01 07 | ostatní |
| Dřevo | 17 02 01 | ostatní |
| Sklo | 17 02 02 | ostatní |
| Plasty | 17 02 03 | ostatní |
| Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | 17 03 02 | ostatní |
| Železo a ocel | 17 04 05 | ostatní |
| Směsné kovy | 17 04 07 | ostatní |
| Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 | 17 04 11 | ostatní |
| Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | 17 05 04 | ostatní |
| Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | 17 06 04 | ostatní |
| Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 | 17 08 02 | ostatní |
| Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | 17 09 04 | ostatní |
| Papír a/nebo lepenka | 20 01 01 | ostatní |
| Biologicky rozložitelný odpad | 20 02 01 | ostatní |
| Jiný biologicky nerozložitelný odpad | 20 02 03 | ostatní |
| Směsný komunální odpad | 20 03 01 | ostatní |
| Objemný odpad | 20 03 07 | ostatní |

Odpady vzniklé při výstavbě doporučujeme zneškodňovat následujícím způsobem. Recyklovatelné odpady kategorie O - 17 02 01, 17 02 03, 17 04 07, poskytnout organizacím, provádějící sběr (k tomu oprávněných dle zák. 185/2001 Sb. v platném znění), případně provést recyklaci těchto odpadů (Sběrné suroviny, resp. recyklační dvory stavebních odpadů).

Odpady vznikající při výrobě

Provozem záměru vznikne relativně malé množství pevných odpadů komunálního charakteru, zejména odpadních papírových obalů, obalů z umělých hmot (PE,PP), sběrový papír a další druhy odpadů. Odpad, po vytřídění a využití, bude ukládán na skládkách komunálního odpadu.

- základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

Výstavba bude etapizována. 	V první etapě bude vystavena novostavba ZŠ, která bude

ve 2.etapě propojena spojovacím  krčkem v každém podlaží se stávající budovou ZŠ č.p.816.

Realizace stavby : 1. etapa  01/2017 - 12/2017

2. etapa  06/2017 - 12/2017

- orientační náklady stavby.

Investiční náklady cca 90mil Kč.

A.5    Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty:

SO 01		VÝSTAVBA OBJEKTU ZŠ

SO 02		KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

SO 03		SADOVÉ ÚPRAVY

SO 04		PŘÍPOJKA VODY

SO 05		PŘELOŽKA kanalizační přípojky

SO 06		PŘÍPOJKA KANALIZACE

SO 07		PŘÍPOJKA SILNOPROUD

SO 08 		PŘÍPOJKA SLABOPROUD

SO 09		PŘÍPOJKA HORKOVOD

SO 10		PŘELOŽKY AREÁLOVÝCH ROZVODŮ

SO 11		OPLOCENÍ

SO 12		RETENČNÍ NÁDRŽE A AREÁLOVÉ ROZVODY KANALIZACE

V Praze dne 24.9.2016						Dagmar Selicharová